## Slide 1
Запознаване с TCP/IP и сокети
Разработка на софтуер
Учителски екип
Обучение за ИТ кариера
https://it-kariera.mon.bg/e-learning/
Как работи интернет?

## Slide 2: Съдържание
Въведение в интернет
Как работ интернет?
Изпращане и получаване на информация
Интернет протокол
Надеждност и TCP
OSI Моделът
Мрежов хардуер
Бъдещето на интернет

## Slide 3: Въведение в Интернет
3

## Slide 4: История
Започва с развитието на електронните компютри през 50-те години
Мрежите за обмен на пакети е разработена в края на 60-те години
Интернет протоколът е разработен през 70-те години
През 80-те години в CERN Тим Бърнърс-Ли създава World Wide Web - първият уебсайт, свързващ документите с хипертекст в информационна система, достъпна от всеки възел в мрежата

## Slide 5: Въведение в Интернет
И така, какво е интернет?
  Кабел, който е заровен в земята или дори в океана
  That wire can be fiber optics, copper or occasionally beamed to satellites or through cell phone network

## Slide 6: Въведение в Интернет (2)
Интернет доставчиците имат достъп до такива кабели
Косвено се свързваме с тях чрез интернет доставчици
Интернет е мрежа от мрежи
Свързва милиарди устройства по целия свят, които са свързани към тази жица под една или друга форма

## Slide 7: Какво е Мрежа?
Група от две или повече устройства, които могат да комуникират
Състои се от множество различни компютърни системи, свързани чрез физически и / или безжични връзки
Мащабът може да варира от един компютър, споделящ основни периферни устройства, до масивни центрове за данни, разположени по целия свят, до самия Интернет

## Slide 8: Мрежи и Интернет
  Интернет е изграден от стотици хиляди мрежи и милиарди компютри и устройства, свързани физически
  Тези различни системи се свързват помежду си, общуват с всички други и работят заедно поради стандартите за това как се изпращат данни

## Slide 9: Как Работи Интернет?
9

## Slide 10: Работен Модел На Уеб Сървър
Заявка
Отговор
Уеб сървър
Уеб ресурси
HTML, PDF, JPG…
Уеб клиент
Технология
БД

## Slide 11: Важни Определения
  За да разберем как работи Интернет, първо трябва да се запознаем с няколко определения
  Какво е?
    Сървър и Клиент
    Мрежов протокол
      Обяснение и примери
    Пакети
    TCP срещу UDP

## Slide 12: Сървъри и Клиенти
  Всички машини в Интернет са или сървъри, или клиенти
  Сървърите са машините, които предоставят услуги на други машини
  Клиенти са машините, които се използват за свързване към тези услуги

## Slide 13: Мрежов Протокол
  Набор от правила и стандарти, които позволяват комуникация между мрежовите устройства
  Мрежовите протоколи включват механизми за идентифициране на устройствата и осъществяване на връзка помежду си
  Пример за стандартни мрежови протоколи:
    TCP, UDP, IP, ARP
    HTTP, FTP, TFTP, SMPT, SSH

## Slide 14: Пакети по мрежата
Изпращане и Получаване На Информация
14

## Slide 15: Пакети
Всичко, което е създадено на компютър, се превежда в цифрова информация с помощта на битове
Битовете трябва да имат начин за предаване по интернет
Всяко съобщение, файл или поток от информация се разбива на малки парчета, наречени пакети
Когато пакетите се изпращат в интернет, те обикновено пътуват в мрежата заедно
Но може да се наложи да поемат по друг маршрут, за да стигнат до дестинацията

## Slide 16: Пакети (2)
Всеки пакет съдържа важна информация вътре в него, наречена header:
  Откъде идва
  Къде отива
  Колко голям е пакета:
    Така се знае, че пакетът е пълен
    Всички пакети в съобщението са с еднакъв размер
  Колко пакета има в съобщението

## Slide 17: Пътуване на пакетите в мрежата

## Slide 18: Интернет Протоколи
IPv4, IPv6 и DNS
216.58.214.46
www.google.com
18

## Slide 19: Интернет протокол
  Един от най-важните протоколи, използвани в интернет комуникацията, е Интернет протоколът (IP)
  Всички устройства в Интернет имат адреси
    Те се наричат IP адреси
      IP адресът е уникален за всеки компютър или устройство в края на мрежата
192.168.0.1
IP Address:
192.168.10.5
IP Address:

## Slide 20: IP Адрес
  IP адресът има много части, организирани в йерархия
  Тази версия на IP адресиране се нарича IPv4
    Предоставя повече от 4 милиарда 32 бита уникални адреси
192.168.14.120
Държава
Регион
Подмрежи
Адрес на устройството

## Slide 21: IPv4
  IPv4 е последователност от четири, трицифрени числа, разделени от точка
    Всяко число може да бъде число от нула до 255
    IPv4 не е достатъчен за всички мрежови устройства, свързани към интернет
  През 1995 г. е създадена нова версия на интернет протокола, наречена IPv6

## Slide 22: IPv6
  IPV6 използва 128 бита - 340 undecillion уникални адреси
    Това е повече от атомите на повърхността на Земята
  Тези 128 бита са организирани в осем 16-битови части
  Всеки 16-битов блок се преобразува в шестнадесетичен и се разделя с двоеточие
  Това е пълен IPV6 адрес:
    3FFE:F200:0234:AB00:0123:4567:8901:ABCD

## Slide 23: Какво е DNS?
  Името на домейн е човешки начин за достъп до IP адреси за устройства и уебсайтове по целия свят
  Това е поредица от фрази, които се преобразуват в огромна интернет-база данни с IP адреси
  Когато име на домейн бъде въведено в браузъра, се отправя заявка към нещо, наречено DNS (сървър на имена на домейни)
  Този сървър съдържа кеш от тонове имена на домейни и техните съвпадащи IP адреси

## Slide 24: DNS Example
https://softuni.bg
request
response
(217.174.159.195)
IP Address | Domains
216.58.214.46 | Google.com
217.174.159.195 | Softuni.bg

## Slide 25: TCP протоколът
Transmission Control Protocol
TCP
25

## Slide 26: Надеждност
Когато пакетите се предават от едно място на друго, те могат да поемат различни пътища
Когато стигнат до местоназначението, те са неорганизирани и понякога не са завършени
Затова съобщението трябва да бъде преразгледано, за да бъде съставено заедно по правилния начин
TCP прави точно това

## Slide 27: TCP (1)
Използва процес, при който разглежда всички пакети в съобщение и ги проверява
Използвайки информацията в header-а на всеки пакет, който знае :
  Колко са
  Колко големи трябва да бъдат
  В кой ред пакетите трябва да бъдат
Използвайки тези стъпки, може да пренареди пакетите

## Slide 28: TCP (2)
Ако установи, че пакет не съответства на очакваната характеристика, той бива изоставен
TCP трябва да провери дали всички пакети са:
  В правилния ред
  Без всякакви проблеми
След това удостоверява дали данните и пакетите се обединяват заедно, за да пресъздадат оригиналния файл, който е бил на устройството на изпращача

## Slide 29: TCP срещу UDP
  TCP поставя надеждността с по-висок приоритет от скоростта или закъснението
  За случаите, когато надеждността не е толкова важна, но скоростта е, има друг протокол, наречен UDP или User Datagram Protocol
  UDP не прави проверка на надеждността, но може да изпраща информация с по-бързи темпове
  TCP е основата на това как повечето данни се предават по мрежи

## Slide 30: UDP
  UDP не установява сесия и не гарантира доставка на данни
  Известен е като "fire-and-forget" протокол
    Изпраща данните и всъщност не се интересува дали данните са получени от другия край

## Slide 31: OSI Моделът
7-те слоя на мрежовата комуникация
31

## Slide 32: Какво е OSI Моделът?
OSI е съкращение от Open System Interconnect
Състои се от 7 слоя
  Всеки слой обслужва слоя над него и в замяна се обслужва от слоя под него
Разбирането на всеки слой от модела ни помага:
  Отстраняване на проблеми
  По-добра комуникация с технически и нетехнически лица за всяка система

## Slide 33: OSI Слоеве
OSI Моделът се състои от 7 слоя:
Примерни протоколи
HTTP, DNS, FTP, SMTP
TLS, SSL, compression
NetBIOS, PPTP, Sockets
TCP, UDP
IP, IPsec
ATM, Ethernet, MAC, LLC
USB, Bluetooth, 802.11a/b/g/n

## Slide 34: Application Layer – 7
Разрешава на различни приложения да използват мрежата и да я представят на крайния потребител
Примерни протоколи:
  Domain Name System (DNS)
  File Transfer Protocol (FTP)
  HyperText Transfer Protocol (HTTP)
  Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

## Slide 35: Presentation Layer – 6
Този слой е част от операционна система (ОС)
Преобразува входящите и изходящите данни от един формат на презентация в друг
  Пример:
    От текст до криптиран (или компресиран) текст
    Обратно към текст

## Slide 36: Session Layer – 5
Този слой задава координати и прекратява комуникации
Услугите му включват удостоверяване и повторно свързване след прекъсване
Например Sockets

## Slide 37: Transport Layer – 4
Отговорен за комуникация от край до край по мрежата
Осигурява логическа комуникация между процесите на приложение
Отговаря за управлението на корекцията на грешки, като осигурява качество и надеждност на крайния потребител
Примерни протоколи:
  Transmission Control Protocol (TCP)
  User Datagram Protocol (UDP)

## Slide 38: Network Layer – 3
Provides the functional and procedural means of transferring packets from one node to another
Responds to service requests from the transport layer and issues service requests to the data link layer
Protocol examples:
  Internet Protocol (IP)
  IPSec (IP + Auth)

## Slide 39: Data Link Layer – 2
Осигурява прехвърляне на данни от node-to-node
Той открива и евентуално коригира грешки, които могат да възникнат във физическия слой
Разделя се на два подслоя:
  MAC слой - на това как устройствата в мрежа получават достъп до носител и разрешение за предаване на данни
  LLC слой – идентифициране и капсулиране на протоколи на мрежовия слой, контролира проверката на грешките и синхронизирането на фреймовете
Примерни протоколи:
  Asynchronous Transfer Mode (ATM)
  Ethernet
  MAC

## Slide 40: Physical Layer – 1
Нещата, които всъщност можете да докоснете физически
Преобразува двоичните от горните слоеве в сигнали, предава ги през локални носители (електрически, светлинни или радиосигнали)
Примери:
  Ethernet
  USB
  Bluetooth
  802.11a/b/g/n

## Slide 41: Мрежов хардуер
Основни хардуерни компоненти
41

## Slide 42: Мрежов Хардуер
Основни хардуерни компоненти:
  Кабели
  Рутери
  Повторители, Хъбове и Суичове
  Мостове
  Гейтуей
  Мрежови интерфейсни карти

## Slide 43: Кабели и Рутери
Мрежови кабели –носител за прехвърляне на данни от едно устройство на друго
Рутери – свързващо устройство, което прехвърля пакети данни между различни компютърни мрежи (работи на ниво 3 на OSI)

## Slide 44: Повторители, Хъбове и Суичове
Повторители, Хъбове и Суичове свързват мрежовите устройства заедно, така че да могат да функционират като един сегмент
  Повторител – получава сигнал и го регенерира преди повторно предаване, така че да може да измине по-дълги разстояния
  Хъб – мултипорт повторител (работи на ниво 1 на OSI модела)
  Суич – получава данни от порт, използва размяна на пакети, за да разреши устройството на местоназначение и препраща данните към конкретната дестинация (работи на ниво 2 от модела OSI)

## Slide 45: Мост и гейтуей
Мост
  Свързва два отделни, но подобни Ethernet мрежови сегменти
  Препраща пакети от изходната мрежа към определената мрежа (работи на ниво 2 на OSI)
Гейтуей
  Свързва мрежи, които работят върху различни протоколи
  Входната и изходната точка на мрежата (контролира достъпа до други мрежи)
  Ниво 4, 5, 6 или 7 на OSI модела (същото като защитните стени)

## Slide 46: Карта на мрежов интерфейс
Компютърен компонент, който го свързва с мрежата
Има два тип карти:
  Вътрешни
  Външни

## Slide 47: Бъдещето на Интернет
47

## Slide 48: Бъдещето на Интернет
  След 2 години ще има 7,6 милиарда души, които използват интернет
  До 2020 г. ще има 50 милиарда устройства, свързани с интернет
    Типичен модерен дом се състои от: компютър, лаптоп, таблет, телефони, телевизор, охранителна камера, климатик, интелигентен часовник, принтер, музикален плейър, светлина и др.
  "Internet of Things" ще се разшири
    Здравеопазване, селско стопанство, носене, производство
    Умни домове, автомобили и градове (замърсяване, паркиране, енергия)

## Slide 49: Запознаване с TCP/IP и сокети
https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

## Slide 50: Министерство на образованието и науката (МОН)
Настоящият курс (презентации, примери, задачи, упражнения и др.) е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ кариера" на МОН за подготовка по професия "Приложен програмист"
Курсът е базиран на учебно съдържание и методика, предоставени от фондация "Софтуерен университет" и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA